## Slide 1
空間メモリー
Spatial Memory
詳細技術設計書
Detailed Technical Design
対象読者 / Audience: 一般技術者 / General Engineers
言語 / Language: 日本語 / English 併記
社内技術資料 / Internal Technical Document

## Slide 2
アジェンダ / Agenda
本資料の構成 / Document Structure
01
概要とコンセプト
Overview & Concept
02
アドレスメモリー設計
Address Memory Design
03
ANDマッチング機構
AND Matching Mechanism
04
データメモリー設計
Data Memory Design
05
LSBマスク近傍検索
LSB Mask Neighbor Search
06
拡張構成（並列・直列）
Scalable Configuration
07
ASIC実装方針
ASIC Implementation
08
C#シミュレーション設計
C# Simulation Design

## Slide 3
01｜概要とコンセプト / Overview & Concept
空間メモリーとは何か / What is Spatial Memory?
従来メモリーとの違い
Difference from Conventional Memory
比較項目 | 従来 RAM | 空間メモリー
検索方式 | アドレス指定 (Address-indexed) | 内容一致 (Content-matched)
近傍検索 | 不可 (Not possible) | LSBマスクで可能 (Via LSB mask)
多次元検索 | 不可 (Not possible) | AND並列で可能 (Parallel AND)
書込み管理 | 手動アドレス指定 | カウンター自動管理 (Auto counter)
3つの核心機構
Three Core Mechanisms
ビット並列比較
Bit-parallel comparison
全ビットを同時に比較
1クロックで判定完了
LSBマスク近傍検索
LSB mask neighbor search
下位ビットを0にして
検索範囲を段階的に拡大
AND条件マッチング
AND-condition matching
複数次元すべてが
マッチした時のみ出力

## Slide 4
02｜アドレスメモリー設計 / Address Memory Design
CAMセルの構成とビット比較器 / CAM Cell Structure & Bit Comparator
CAMセル 1ビット分の論理構成
1-bit CAM Cell Logic
XNOR
match_bit = ~(stored_bit ^ input_bit)
MASK
masked = match_bit | ~mask_bit
AND
row_match = AND(masked[0..N-1])
動作フロー / Operation Flow
1. 入力アドレスと格納アドレスを全ビット同時にXNOR比較 Input & stored address compared bit-by-bit via XNOR 2. マスクレジスタで指定ビットを無効化（1=有効,0=無視） Mask register invalidates specified bits (1=active, 0=ignore) 3. 全有効ビットのANDを取りrow_matchを生成
AND of all active bits generates row_match
CAMアレイ構成（N行）
CAM Array (N rows)
入力アドレスバス + マスクレジスタ
Input Address Bus + Mask Register
CAMセル×Nbit
Row 0 (Entry #0)
match_bit[0]
CAMセル×Nbit
Row 1 (Entry #1)
match_bit[1]
CAMセル×Nbit
Row 2 (Entry #2)
match_bit[2]
…
書き込みカウンター WR_PTR
Write Pointer — increments on each new entry

## Slide 5
03｜AND マッチング機構 / AND Matching Mechanism
並列アドレスメモリーの全一致条件 / All-match condition across parallel memories
並列接続時の信号フロー / Signal Flow (Parallel Connection)
入力アドレス（N bit）+ マスクレジスタ / Input Address (N-bit) + Mask Register
CAMアレイ #1
（次元1 / Dim-1）
例：色空間
Color space
match_flag[0]
CAMアレイ #2
（次元2 / Dim-2）
例：形状特徴
Shape feature
match_flag[1]
CAMアレイ #3
（次元3 / Dim-3）
例：位置情報
Position
match_flag[2]
出力条件 / Output Condition
#1 | #2 | #3 | 出力
HIT | HIT | HIT | ✓ データ出力
HIT | Miss | HIT | ✗ NotFind
Miss | Miss | Miss | ✗ NotFind
AND リダクション
match_flag[0] & match_flag[1] & match_flag[2]

## Slide 6
04｜データメモリー設計 / Data Memory Design
読み出し・書き込みルール / Read & Write Rules
Read + HIT
読み出し（一致）
① CAMがrow_match & HIT
② hit_indexをRAMアドレスへ
③ RAM[hit_index] を出力
④ データバスに有効データ
① CAM asserts row_match & HIT
② Use hit_index as RAM address
③ Output RAM[hit_index]
④ Valid data on output bus
Write + HIT
書き込み（上書き）
① CAMがrow_match & HIT
② 既存エントリを特定
③ RAM[hit_index] ← 新データ
④ WR_PTRは変化しない
① CAM asserts row_match & HIT
② Identify existing entry
③ RAM[hit_index] ← new data
④ WR_PTR unchanged
Write + NotFind
書き込み（新規登録）
① CAMがNotFindを出力
② CAM[WR_PTR] ← 入力Addr
③ RAM[WR_PTR] ← 入力Data
④ WR_PTR ← WR_PTR + 1
① CAM asserts NotFind
② CAM[WR_PTR] ← Input Addr
③ RAM[WR_PTR] ← Input Data
④ WR_PTR ← WR_PTR + 1
⚠ WR_PTRがメモリー末尾に達した場合のオーバーフロー処理（ラップアラウンドまたはフルフラグ）は実装で別途定義すること / Overflow handling (wrap-around or FULL flag) must be defined separately in implementation.

## Slide 7
05｜LSBマスク近傍検索 / LSB Mask Neighbor Search
段階的な検索範囲の拡大 / Incremental search radius expansion
検索アルゴリズム / Search Algorithm
Step 1
mask = 0xFF…FF（全ビット有効）
mask = 0xFF…FF (all bits active)
Step 2
CAMを検索 HIT → データ返却・終了
Search CAM. HIT → return data, done
Step 3
NotFind → mask LSBを0シフト
NotFind → shift LSB of mask to 0
Step 4
Step 2 に戻り再検索（範囲×2）
Return to Step 2, re-search (range ×2)
Step 5
許容ビット差の上限に達したら終了
Stop when max allowed bit-diff reached
マスクシフトのビット表現 / Mask Bit Representation
完全一致
Exact match
1111 1111 1111 1111
検索範囲：1点
Range: 1 point
近傍 ×2
Neighbor ×2
1111 1111 1111 1110
LSB 1bit 無視
Ignore LSB 1-bit
近傍 ×4
Neighbor ×4
1111 1111 1111 1100
LSB 2bit 無視
Ignore LSB 2-bits
近傍 ×256
Neighbor ×256
1111 1111 1111 000
LSB 8bit 無視
Ignore LSB 8-bits

## Slide 8
06｜拡張構成（並列・直列） / Scalable Configuration
アドレス空間・次元・データ幅の拡張 / Address space, dimension, and data width expansion
並列接続 → 次元拡張 / Parallel → Dimension Expansion
入力アドレス（各次元） / Input Address (per dimension)
CAM #1（Dim 1）
CAM #2（Dim 2）
CAM #3（Dim 3）
AND ゲート / AND Gate
直列接続 → データ幅拡張 / Serial → Data Width Expansion
SRAM Block #1
RD/WR ポート付き
SRAM Block #2
RD/WR ポート付き
SRAM Block #3
RD/WR ポート付き
→ 各ブロックの出力を連結してデータバス幅を拡張 / Concatenate outputs to expand data bus width

## Slide 9
07｜ASIC 実装方針 / ASIC Implementation Policy
設計フロー・技術選択 / Design Flow & Technology Choices
RTL 設計構成要素 / RTL Design Components
cam_cell.v
XNOR + ANDゲート 1ビット分
1-bit XNOR+AND comparator cell
cam_array.v
N行×Mビットのアレイ
N-row × M-bit CAM array
mask_reg.v
LSBシフトマスクレジスタ
LSB-shift mask register
and_tree.v
ANDリダクションツリー
AND reduction tree
data_sram.v
SRAMマクロ ラッパー
SRAM macro wrapper
wr_counter.v
書き込みポインター
Write pointer counter
top_spatial.v
トップモジュール統合
Top-level integration
実装フェーズ / Implementation Phases
Ph.1
RTL記述 + シミュレーション
Verilog RTL + Simulation
ModelSim / Verilator
Ph.2
FPGA プロトタイプ
FPGA Prototype
Vivado / Quartus
Ph.3
論理合成
Logic Synthesis
Synopsys DC
Ph.4
配置配線
P&R
Cadence Innovus
Ph.5
テープアウト
Tape-out
TSMC / GF

## Slide 10
まとめ / Summary
ビット並列比較 → 1クロック検索
Bit-parallel comparison → 1-cycle search
LSBシフトマスク → 段階的近傍検索
LSB shift mask → incremental neighbor search
AND条件 → 多次元連想検索
AND condition → multi-dimensional associative search
直列・並列拡張 → スケーラブル設計
Serial/parallel expansion → scalable design
詳細はアーキテクチャ仕様書・RTLコード・C#実装と合わせてご参照ください。
Please refer to the architecture spec, RTL code, and C# implementation for full details.